## Slide 1
Comunicación de voz en tiempo real,
punto a punto, entre dos teléfonos
Oscar Javier Saavedra Montero
Teoría de la Información y Sistemas de Comunicación · Universidad Nacional de Colombia · 2026
Notes: ABREBOCAS (esta lámina no revela la tecnología a propósito): entrégale el celular al profesor, confirma que está en modo avión, y pregúntale '¿cómo cree que me está escuchando en este momento?'. Deja que responda. Cuando llegue a Bluetooth, avanzas. Si no cae, tú lo revelas en la lámina 3.

## Slide 2
LA APLICACIÓN EN FUNCIONAMIENTO
Reemplazar por el video corto de la demostración (o hacer la demo en vivo aquí)
Notes: Aquí va un video corto (30-45 s) de la app funcionando entre los dos teléfonos, o haces la demo en vivo. En PowerPoint: Insertar > Video > Este dispositivo, y lo encajas en el marco. Si haces demo en vivo, usa esta lámina como respaldo por si el Bluetooth falla.

## Slide 3
LA TECNOLOGÍA DETRÁS
Bluetooth.
Banda de 2.4 GHz.
Casi siempre lo usamos solo para los audífonos y olvidamos que es un canal de comunicación completo.
Es la misma banda del Wi-Fi y del microondas: hay interferencia real y la señal se debilita con la distancia y las paredes. Un canal de verdad, no uno de laboratorio.
Notes: ≈1 min. 'En efecto, Bluetooth.' Menciona que comparte banda con el Wi-Fi y el microondas, y que el chip esquiva la interferencia saltando de frecuencia 1600 veces por segundo, solo. Nosotros no controlamos eso; construimos todo lo demás encima.

## Slide 4
POR QUÉ ESTE PROYECTO
En clase el canal con ruido se simula. Aquí se mide uno real.
El ruido no sale de una fórmula en el computador: sale del aire, con la distancia y los obstáculos reales.
Dos teléfonos cualquiera se vuelven un instrumento que transmite voz y, al mismo tiempo, mide la calidad del canal: intensidad de señal, pérdidas, retraso, y las medidas del curso.
Notes: ≈1 min. La justificación. Doble valor: académico (medir lo que el curso enseña sobre un canal físico) y práctico (voz sin internet ni antenas; funciona en modo avión, como acabas de mostrar).

## Slide 5
EL RECORRIDO DE LA VOZ
De un micrófono al parlante del otro teléfono
Voz
Convertir en números
Enviar por el aire
Reconstruir al llegar
Sonido
Todo el proyecto son dos ideas: comprimir bien la voz para que quepa en el canal, y protegerla del ruido cuando llega. El resto son detalles de esas dos.
Notes: ≈1 min. Recorre las cinco cajas. Esas dos ideas (comprimir la fuente / proteger el canal) son la estructura de Shannon; si el profe pregunta dónde está la teoría, está en cómo está organizado todo.

## Slide 6
PASO 1 · CONVERTIR LA VOZ EN NÚMEROS
8 000 muestras por segundo, 8 bits cada una
8 000 por segundo
Tomarle una foto a la onda 8 000 veces por segundo.
Alcanza para la voz, que llega hasta 3 400 Hz. Más rápido gastaría el doble sin sonar mejor.
16 → 8 bits
Cada muestra es la altura de la onda, medida con precisión.
La comprimimos a la mitad con μ-law, aprovechando que el oído nota más los sonidos suaves que los fuertes.
Como un teléfono
μ-law es el estándar de la telefonía (G.711), de 1972.
El resultado: calidad de llamada, con 4 veces menos datos que al principio.
Notes: ≈1.5 min. Muestreo (cada cuánto medís) y bits (con cuánta precisión) son cosas distintas: uno es el eje del tiempo, otro el de la altura. μ-law comprime imitando al oído.

## Slide 7
PASO 2 · EMPAQUETAR Y ENVIAR
Pedacitos de 128 ms que salen apenas se llenan
Cada paquete lleva un número de orden. Si llega el 5 y luego el 8, el receptor sabe que se perdieron el 6 y el 7 — sin preguntar nada.
Si un pedacito es silencio, no se envía. En una conversación normal cada persona calla más de la mitad del tiempo: ese ahorro es enorme.
Y para medir el retraso mandamos aparte un mensajito diminuto de 12 bytes que rebota — no la voz completa.
Notes: ≈1.5 min. Antes mandábamos bloques de 2 segundos (lento). Ahora pedacitos de 128 ms = conversación fluida. El número de orden se llama SEQ; el detector de silencio, VAD.

## Slide 8
LO QUE SALIÓ MAL, Y CÓMO SE RESOLVIÓ
La aplicación se cerraba sola al reproducir
Qué pasaba: se cerraba de golpe, sin mostrar ningún error en nuestro código.
Por qué: el fallo estaba dentro de una librería de audio que usábamos (un error conocido), y se repetía en tres teléfonos distintos. Lo encontramos leyendo el registro interno de Android conectado por USB.
Cómo se resolvió: dejar la librería y hablarle directo al sistema de sonido de Android, con una sola fila ordenada encargada de escribir el audio. Sin choques, sin cierres.
Notes: ≈1 min. La herramienta para leer el registro se llama adb logcat. El fallo era de 'concurrencia': varias partes escribían el audio a la vez y chocaban; con un solo hilo escritor se acabó.

## Slide 9
11 s
LO QUE SALIÓ MAL, Y CÓMO SE RESOLVIÓ
El retraso crecía y no paraba
Qué pasaba: empezaba bien, y en un minuto ya iba en varios segundos, hasta cortarse.
Por qué: reproducir 2 segundos de audio tardaba 2,2. Si el que reproduce es más lento que el que graba, la cola solo puede crecer.
Cómo se resolvió: enviar en pedacitos pequeños y ponerle un límite a cada cola: si se llena, se descarta lo más viejo. El retraso quedó fijo, entre medio segundo y un segundo.
Notes: ≈1.5 min. El 11 s es real, medido. La regla: en tiempo real el que reproduce debe ir al menos tan rápido como el que graba. Preferimos perder un pedacito a acumular retraso.

## Slide 10
LO QUE SALIÓ MAL, Y CÓMO SE RESOLVIÓ
Se enviaba silencio todo el tiempo
Qué pasaba: el canal se saturaba aunque nadie estuviera hablando.
Por qué: sin el detector de voz, el micrófono mandaba datos las 24 horas. Y encima, pedir de nuevo los paquetes perdidos saturaba todavía más un canal ya lleno.
Cómo se resolvió: no enviar el silencio, quitar esos reenvíos, y comprimir los datos 4 veces más (8 kHz + μ-law).
Notes: ≈1 min. La pista fue que todo se recuperaba al silenciar mi propio micrófono. El detector de voz es el VAD; los reenvíos, el ARQ (los explico en la siguiente).

## Slide 11
DECISIONES CON MEDICIÓN, NO CON INTUICIÓN
Tres técnicas que quitamos a propósito
Cancelar eco con un filtro que aprende
Un filtro que se ajusta solo para restar el eco (NLMS).
No lograba saber cuándo exactamente había sonado cada cosa. No cancelaba; ensuciaba la voz.
Pedir reenvíos
Si se pierde un paquete, pedir que lo manden otra vez (ARQ).
En un canal ya lleno, cada reenvío lo llenaba más: peor, no mejor.
Cerrar el micrófono por turnos
Silenciar el micrófono mientras suena el parlante propio, como un walkie-talkie.
Funcionaba, pero cortaba pedazos de voz al abrir y cerrar.
Quitar algo con evidencia de campo también es un resultado.
Notes: ≈1.5 min. Esta lámina muestra el método: cada retiro tiene diagnóstico y medición detrás. NLMS, ARQ y semi-dúplex — nombres técnicos que puedes soltar si preguntan.

## Slide 12
EL PROBLEMA MÁS DIFÍCIL
¿Cómo quita el eco una llamada de verdad?
El eco es el micrófono captando lo que suena en el propio parlante, y devolviéndolo con retraso.
La solución no está en la aplicación: está en el chip de audio del teléfono, que sí sabe exactamente qué sonó y cuándo.
Basta usar el modo llamada de Android — el mismo de WhatsApp — para que ese cancelador trabaje para nosotros. El eco desaparece, y se puede hablar sin turnos.
Notes: ≈1.5 min. Nuestro filtro fallaba porque no tenía la información de tiempo alineada; el chip del teléfono sí la tiene. La lección: a veces la solución es usar la herramienta correcta del sistema, no más matemática.

## Slide 13
PASO 3 · LIMPIAR Y PROTEGER LO QUE LLEGA
Cómo se recupera la voz al otro lado
Si se pierde un paquete, se repite el último fragmento bajándole el volumen poco a poco, para que no quede un silencio seco ni un ruido molesto.
Un filtro deja pasar la voz y corta el silbido del ruido de fondo.
Y un código de corrección: por cada 4 bits de datos se mandan 3 de control; si uno se daña en el camino, el receptor lo arregla sin pedir que lo reenvíen.
Notes: ≈1.5 min. Los tres nombres técnicos: PLC (rellenar pérdidas), filtros IIR/FIR (limpiar ruido), Hamming 7,4 (corregir bits). Si hay tablero, el ejemplo de Hamming a mano está en la guía escrita.

## Slide 14
LO QUE LA APP CALCULA EN VIVO
Entropía y capacidad, con el audio real
Entropía H(X)
Cuánta información trae cada muestra, en bits.
Silencio: casi 0. Voz: entre 3 y 6. Ruido: cerca de 8.
Sube cuando el canal se ensucia: sirve de detector de ruido.
Capacidad C = B · log₂(1 + SNR)
El máximo de datos por segundo que aguanta el canal.
Ejemplo: 4 000 Hz y señal 1000 veces más fuerte que el ruido → unos 40 kbps.
El canal real da menos: esa diferencia también es un resultado.
Notes: ≈1 min. No las recitamos de un libro: la app las calcula con el audio que está pasando. Si preguntan por qué C es alta frente a lo real: C es el techo ideal; la diferencia mide el costo de la práctica.

## Slide 15
Demostración en vivo
Sin optimizar: se escucha el canal tal cual, con eco.
Con el cancelador: el eco desaparece.
Canal degradado: aparece el ruido; el filtro lo baja y la corrección arregla los bits, y todo queda en el registro en vivo.
Notes: ≈3 min. GUION: (1) conversar 20 s sin optimizar, señalar el eco. (2) Activar el cancelador en plena frase: el eco desaparece. (3) 'Simular canal degradado': se oye el ruido; encender filtro (baja el silbido), corrección (el registro cuenta los bits arreglados), y el relleno de pérdidas. (4) Recorrer las medidas: señal, pérdida 0% y por qué, retraso, entropía subiendo con el ruido. Plan B: el video de la lámina 2 si el Bluetooth falla.

## Slide 16
QUÉ TAN BIEN FUNCIONÓ
Resultados medidos en los teléfonos
Retraso: entre 0,5 y 1 segundo, estable
Antes crecía sin parar hasta 11 s. Ahora tiene un tope fijo.
Pérdida: 0% con buena señal
Y sabemos por qué: Bluetooth reenvía solo lo dañado. La pérdida aparece al alejarse.
8 kB por segundo, por lado
4 veces menos que al principio. Y en silencio: nada, gracias al detector de voz.
Eco: eliminado hablando de corrido
Usando el cancelador del propio teléfono, como una llamada normal.
Notes: ≈1 min. Cuatro números, cada uno con su historia ya contada. Señálalos, no los leas.

## Slide 17
¿Preguntas?
Oscar Javier Saavedra Montero
github.com/OscarSapiensunal/TeoInfo-Proyect
Notes: Total ≈ 15 min con demo. El banco de 30 preguntas con respuesta está en la guía escrita.